## Slide 1
GCL REPRODUCTION
基于图对比学习的
GPU 仿真加速技术
GCL + RGCN + K-means 的 ResNet-50 kernel 表示与聚类复现
1
2
3
4
Trace
Graph
RGCN
K-means
265
kernel invocation
ResNet-50 full trace
丁逸夫 · 吴弘煜 · 付嘉琪
2026 · GPU trace compression
Notes: 各位老师、同学大家好，我们这次汇报的题目是“基于图对比学习的 GPU 仿真加速技术”。这项工作的核心问题是：当一个深度学习模型在 GPU 上执行时，会产生大量 kernel 调用，如果全部逐个进行仿真和分析，成本会非常高。我们的思路是先把 kernel 的执行结构表示出来，再用图神经网络和聚类方法找出相似 kernel，最后只选择少量代表 kernel 进行后续分析。这样就可以在尽量保留结构差异的前提下，减少需要处理的模拟对象数量。

## Slide 2
完整 trace 成本高，代表 kernel 是加速入口
MOTIVATION · 从逐 kernel 模拟转向结构相似性采样
核心判断：
GPU 仿真加速的关键不是丢弃 trace，而是找到能代表同类结构的 kernel。
265
kernel invocation
ResNet-50 一次推理产生大量 kernel 调用，
逐个分析会放大模拟成本。
124876
CTA records
完整轨迹包含 CTA、warp、指令与访存信息，
信息丰富但处理代价高。
K=2
representative groups
通过 embedding 聚类，把 kernel 分成主体样本
与少量特殊样本，支撑后续采样模拟。
完整 trace
结构表示学习
代表 kernel 选择
Source: GCL GPU simulation acceleration report; ResNet-50 reproduction artifacts
02 / 12
Notes: 首先看研究动机。GPU kernel 是 GPU 程序执行和性能分析的基本单元。一个模型推理过程里可能会产生很多 kernel invocation，每个 kernel 又包含 CTA、warp、指令和访存行为。完整 trace 虽然信息最全，但直接分析全部 trace 会带来很高的存储和仿真成本。因此，我们希望用代表 kernel 替代全量 kernel。以本次 ResNet-50 trace 为例，原始输入有 265 个 kernel invocation，我们的目标就是把这些 kernel 变成少量结构上有代表性的样本，从而降低后续模拟规模。

## Slide 3
整体流程：从 GPU trace 到代表 kernel
METHOD OVERVIEW · 轨迹构图 — 图编码 — 聚类采样
每一步都有明确的中间产物，因此复现链路可以被审计、复跑和扩展。
Trace 采集
ResNet-50 推理
NVBit full trace
raw trace
关系图构建
指令节点 + 访存节点
三类 typed edge
graph bundle
RGCN 编码
relation-aware message
node → kernel readout
256-d vector
K-means 聚类
silhouette 选择 K
簇中心距离最小
K=2
代表 kernel
每簇选择中心样本
减少后续模拟对象
anchors
Source: GCL-Sampler workflow; project reproduction design
03 / 12
Notes: 这一页展示整体流程。第一步是采集 ResNet-50 的真实 GPU 执行 trace；第二步是把每个 kernel 的执行轨迹构造成图；第三步是使用 RGCN 对图结构进行编码，得到固定维度的 kernel embedding；第四步通过图对比学习训练编码器，让结构相近的 kernel 在向量空间里更接近；第五步使用 K-means 聚类；最后从每个簇中选出离中心最近的代表 kernel。可以看到，这条链路把原始 trace 转换成了可以聚类和压缩的表示空间。

## Slide 4
将 kernel 执行轨迹转化为异构关系图
GRAPH CONSTRUCTION · 节点表示执行元素，边表示控制和数据关系
图结构让模型看到“谁依赖谁、数据从哪里来、结果写到哪里”，不只看指令数量。
Kernel relation graph
G_i = (V_i, E_i, X_i, R_i)
LD
FMA
ST
MEM
REG
MEM
pseudo node
control_flow
data_source / destination
memory relation
图中编码了什么？
节点 V
指令、访存引用、寄存器或 memory pseudo node
边 E / 关系 R
control_flow, data_source, data_destination
特征 X
指令类型、访存类型、操作数相关信息
Source: GCL report, section 3.2 Kernel 执行轨迹图结构表示
04 / 12
Notes: 接下来介绍方法部分。我们首先把 kernel 执行轨迹转化为异构关系图。图中的节点可以表示指令节点，也可以表示访存相关的 pseudo node。边则表示不同类型的结构关系，包括 control flow、data source 和 data destination。相比只统计指令数量、访存比例这类人工特征，图表示能够保留指令之间的依赖关系、控制关系和访存关系。因此，一个 kernel 不再只是一个名字或一组统计数值，而是一个包含执行结构的图对象。

## Slide 5
RGCN 用不同关系矩阵保留边类型语义
RGCN ENCODER · control_flow / data_source / data_destination 分别参与消息传递
普通 GCN 会把边混成一种连接；RGCN 让三类关系在参数上可区分。
Typed Graph
节点特征 X
边索引 E
关系类型 R
3-layer RGCN
R1
R2
R3
每种关系使用独立变换，聚合邻居消息并更新节点表示。
Kernel Embedding
256d
固定维度向量表示
input_dim
64
hidden_dim
128
relation_count
3
loss
InfoNCE
Source: RGCN training manifest; GCL report section 3.3-3.4
05 / 12
Notes: 有了图之后，我们使用 RGCN，也就是关系图卷积网络，作为图编码器。选择 RGCN 的原因是我们的图中有多种边类型，普通 GCN 会把所有边当成同一种连接，而 RGCN 可以针对不同关系使用不同的变换参数。本次复现中，模型是三层 RGCN，输入维度是 64，隐藏维度是 128，最终输出 256 维 kernel embedding。也就是说，每个 kernel 最后都会被编码成一个 256 维向量，用于后面的聚类分析。

## Slide 6
从节点表示逐级读出 kernel embedding
READOUT HIERARCHY · node → warp → CTA → selected SM → kernel
层级读出贴合 GPU 执行结构，避免把所有节点简单平均后丢失执行上下文。
node
warp
CTA
selected SM
kernel
instruction / mem_ref
warp-level context
thread block
scheduler slice
为什么分层读出？
保留 GPU 执行层级
warp / CTA / SM 是真实调度单位
减少图规模噪声
逐级聚合比全图平均更稳定
输出固定维度表示
每个 kernel 最终得到 256 维向量
Source: RGCN training manifest: readout_hierarchy=node_to_warp_to_cta_to_selected_sm_to_kernel
06 / 12
Notes: 这里进一步说明 readout 过程。RGCN 最开始得到的是节点级表示，但我们的目标是比较整个 kernel，所以需要把节点表示逐级聚合成 kernel 表示。这个过程按照 GPU 执行层级进行：先从 node 聚合到 warp，再到 CTA，再到 selected SM，最后得到 kernel embedding。这样做比简单地把所有节点平均起来更合理，因为它保留了 GPU 执行结构中的层次信息，也让最终 embedding 更贴近 kernel 的真实执行组织方式。

## Slide 7
图对比学习：没有标签，也能训练图编码器
GRAPH CONTRASTIVE LEARNING · 正样本拉近，负样本推远
同一个 kernel 图 Gᵢ
增强视图 A
增强视图 B
zᵢᵃ
RGCN encoder
zᵢᵇ
same encoder
正样本对
拉近距离
InfoNCE:
最大化同一 kernel 两个视图的相似度，最小化不同 kernel 之间的相似度
Source: GCL report, section 3.4 图对比学习训练策略
07 / 12
Notes: 这一页是图对比学习。由于我们没有人工标注的 kernel 类别，所以不能直接做监督分类。GCL 的做法是：对同一个 kernel 图构造两个增强视图，这两个视图应该在 embedding 空间中接近；而不同 kernel 的视图则作为负样本，应该相对远离。这里使用的目标是 InfoNCE 损失。直观理解就是，模型在训练过程中学习“哪些图结构像同一个 kernel，哪些图结构差别更大”。这样即使没有标签，也能学习出具有结构区分能力的 embedding。

## Slide 8
K-means 在 embedding 空间中完成分组与代表选择
CLUSTERING · 从 265 个向量中选择中心附近代表样本
K-means 不训练 GNN，而是在 RGCN 输出的 256 维向量空间中做无监督后处理。
1. 输入向量
265 个 kernel
每个 256 维 embedding
2. 选择 K
使用 silhouette
评价候选聚类数
3. 迭代聚类
分配最近中心
更新簇均值
4. 代表 kernel
选择距离簇中心
最近的样本
聚类目标
J = sum ||zᵢ - μₖ||²
最小化簇内距离
代表样本准则
arg min ||zᵢ - μₖ||
中心附近样本
Source: GCL report, section 2.1 and 3.5-3.6
08 / 12
Notes: 得到 kernel embedding 后，我们进入 K-means 聚类和代表样本选择。输入是 265 个 kernel，每个 kernel 对应一个 256 维向量。K-means 会根据向量空间中的距离把这些 kernel 分成若干簇。K 的选择不是手工拍脑袋决定的，而是通过轮廓系数比较不同 K 值后得到。确定 K 之后，每个簇中距离聚类中心最近的样本会被选为代表 kernel。这个代表 kernel 可以看作当前簇中最典型的结构样本。

## Slide 9
实验跑通真实 ResNet-50 full trace，并观察到初步分离信号
EXPERIMENT DASHBOARD · input scale, embedding export, clustering metrics
当前证据支持“端到端复现 + embedding 可分”，但还不支持“语义类别已被完全证明”。
265
kernel invocation
真实输入规模
124876
CTA records
full trace 记录
256d
embedding dim
每个 kernel 向量
K=2
selected by silhouette
最佳候选聚类数
0.482
silhouette
聚类分离信号
2.016
inter / intra
簇间距离更大
补充指标：Davies-Bouldin = 0.789742，Calinski-Harabasz = 10.301938
Source: ResNet-50 reproduction artifacts; selector and Gate7 reports
09 / 12
Notes: 这一页汇总实验设置和主要结果。我们的输入 workload 是 torchvision ResNet-50 的一次推理 full trace，共包含 265 个 kernel invocation 和 124876 条 CTA 记录。RGCN 最终导出了 265 个 256 维 embedding。K-means 根据轮廓系数选择 K=2，silhouette 指标为 0.481866，簇间和簇内距离比为 2.016339。这些指标说明 embedding 空间中确实出现了初步分离现象，也说明从真实 trace 到 kernel 聚类的端到端流程已经跑通。

## Slide 10
聚类结果更像“主体样本 + 少量特殊 kernel”
CLUSTER INTERPRETATION · 263 / 2 的不均衡分布需要谨慎解释
当前不能直接说得到了两个功能语义类别；更稳妥的表述是识别出少量结构差异明显的 kernel。
Kernel embedding space (schematic)
cluster 0 center
cluster 1
注：示意图用于解释 263/2 分布，不表示真实二维投影坐标。
如何解读？
263
主体 kernel 群组
大多数 kernel 在当前表示空间中接近
2
少量特殊 kernel
可能来自图规模、访存或控制结构差异
谨慎边界
尚不能直接声明两个簇就是两个真实功能类别。
Source: selector artifacts and cluster correctness report
10 / 12
Notes: 这里要解释聚类结果。最终两个簇的规模并不均衡：cluster 0 有 263 个样本，cluster 1 有 2 个样本。因此，这个结果更适合解释为“主体 kernel 群组加少量结构特殊 kernel”的分离，而不是直接说得到了两个明确的功能类别。右侧的示意图表达的就是这个含义：大多数 kernel 在当前 embedding 空间中比较接近，少数 kernel 明显偏离主体。这说明 GCL 学到了一定的结构差异，也能帮助我们发现特殊 kernel。

## Slide 11
课程报告结论：代表 kernel 显著减少模拟对象
COURSE CONCLUSION · 从 265 个 kernel invocation 压缩到 2 个代表 kernel
理论模拟加速
按模拟对象数量估算：265 个原始 kernel / 2 个代表 kernel
132.5x
约 132.5 倍模拟对象压缩带来的理论加速
压缩比例
265 → 2
真实 trace 输入
265
kernel invocation
输入来自 ResNet-50 full trace，覆盖真实执行中的 kernel 调用。
聚类选择 K=2
263 / 2
主体 kernel 与少量特殊 kernel 被分离，得到两个代表簇。
代表 kernel 输出
2
representative kernels
后续课程实验只需围绕代表样本分析，显著降低模拟规模。
结论：
GCL + RGCN + K-means 能将本次 ResNet-50 trace 的模拟对象从 265 个压缩到 2 个，理论上约提升 132.5 倍模拟效率。
Speedup estimate: 265 kernel invocation / 2 representative kernels
11 / 12
Notes: 这一页给出课程报告的结论。通过这套 GCL + RGCN + K-means 方法，我们把 ResNet-50 full trace 中的 265 个 kernel invocation 压缩成 2 个代表 kernel。按模拟对象数量来估算，理论模拟加速约为 265 除以 2，也就是 132.5 倍。这里的含义是：如果原来需要逐个模拟 265 个 kernel，现在只需要围绕 2 个代表 kernel 做分析，模拟对象规模被显著降低。这正是这套方法用于 GPU 仿真加速的价值。

## Slide 12
GCL 完成 kernel 表示学习与代表性压缩
FINAL CONCLUSION · 课程报告最终结论
通过 GCL 聚类采样，我们将模拟对象规模压缩为原来的
1 / 132.5
等价表述：理论模拟加速约 132.5 倍
GNN
学习 kernel 图结构表示
GCL
无标签学习结构相似性
K-means
聚类并选择代表 kernel
最终结论：
本课程报告完成了从真实 trace 到代表 kernel 选择的端到端复现，并得到约 132.5 倍理论模拟加速。
GCL GPU simulation acceleration course report
12 / 12
Notes: 最后做一个总结。GNN 负责把 kernel 的执行轨迹编码成图结构表示，GCL 负责在无标签条件下学习 kernel 之间的结构相似性，K-means 负责在 embedding 空间中完成聚类并选择代表 kernel。通过这三个部分的结合，我们完成了从真实 trace 到代表 kernel 选择的端到端复现。最终结果是把 265 个 kernel invocation 压缩到 2 个代表 kernel，得到约 132.5 倍的理论模拟加速。以上就是我们的课程报告，谢谢大家。